Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia: laser do wycinania tworzyw metalicznych – 1 kpl.

- Parametry techniczne:

| Parametr | Parametr oferowany przez Wykonawcę lub rozwiązanie równoważne |
| --- | --- |
| Moc lasera co najmniej 4 000 W |  |
| Obszar pracy (roboczy): oś X – nie mniejszy niż 3000 mm oś Y– nie mniejszy niż 1500 mm oś Z – do 115 mm (ale nie mniejszy niż 100 mm) |  |
| Napęd oś y i z (bezpośrednie napędy liniowe lub listwa zębata i zębatka) |  |
| Masa co najmniej 10 000 kg |  |
| Prędkości: Maks. szybkość symultanicznie (osie x, y) – co najmniej 170 m/min |  |
| Sterowanie CNC |  |
| Maks. ciężar detalu (waga obrabianego arkusza) - nie mniejszy niż 900 kg |  |
| Pobór mocy 13 – 38 kW (+/- 20%) |  |
| Sterowanie CNC pamięć główna – co najmniej 4 GB monitor kolorowy dotykowy min. 19 cali, port USB, platforma PC z oprogramowaniem |  |
| Maksymalne grubości blach: • stal konstrukcyjna (O2): - co najmniej 20 mm • stal nierdzewna (N2): - co najmniej 14 mm • aluminium (N2): - co najmniej 10 mm • miedź (O2): - co najmniej 6 mm • mosiądz (N2): - co najmniej 8 mm |  |
| Zużycie gazów: gazy laserowe: co najmniej O2, N2 |  |
| Chłodzenie lasera - zamknięty układ chłodzenia lub rozwiązania równoważne |  |
| Automatyzacja |
| Automatyczny system załadunku i rozładunku Załadunek: Wymiar arkusza nie mniejszy niż 3 000 x 1 500 mm Maks. grubość blachy - co najmniej 20 mm Rozładunek: Maksymalna grubość blachy – co najmniej 20 mm Max. wysokość materiału ułożonego na wózku 240mm (włącznie z paletą drewnianą) Max. wysokość materiału w koszu produktu gotowego 240mm (włącznie z paletą drewnianą) Max czas cyklu max 100s |  |

- Pozostałe wymagane rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i funkcjonalne*

| Lp. | Wyszczególnienie | Oferent deklaruje spełnienie wymagań (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty korpus (korpus poddany wyżarzaniu odprężającemu) |  |
| 2. | Zintegrowana szafa (zapewniająca miejsce na dokumentację, części oraz materiały eksploatacyjne) |  |
| 3. | Automatyczny zmieniacz palet w maszynie (w ustawieniu wzdłużnym) |  |
| 4. | Zamknięte prowadzenie wiązki światłowodem |  |
| 5. | Przenośnik taśmowy (w celu automatycznego odtransportowania szlaki i małych detali do łatwo dostępnego pojemnika) |  |
| 6. | Panel sterujący z ekranem dotykowym |  |
| 7. | Oświetlenie obszaru pracy |  |
| 8. | Laserowa dioda pozycjonująca |  |
| 9. | Technologia zapobiegająca powstawaniu krateru w miejscu wpalania wiązki |  |
| 10. | Technologia pozwalająca wykryć zakończenie operacji wpalania i automatycznie uruchomić proces cięcia |  |
| 11. | Technologia umożliwiająca sterowane programowo ustawienie ogniska |  |
| 12. | Cięcie wysokociśnieniowe - technologia zapewniająca ciecie stali nierdzewnej i aluminium w celu otrzymania krawędzi cięcia wolnej od tlenków i zadziorów |  |
| 13. | Automatyczne czyszczenie dyszy |  |
| 14. | Sterowana moc lasera analogicznie do prędkości posuwu |  |
| 15. | Uniwersalna głowica tnąca z adaptacyjnym układem soczewek |  |
| 16. | Szkło ochronne zapobiegające zanieczyszczeniu soczewki |  |
| 17. | Technologia regulacji wysokości (utrzymująca stały odstęp pomiędzy dyszą głowicy a powierzchnią blachy w czasie procesu cięcia, także przy nierównych blachach, zapobiega kolizjom) |  |
| 18. | Oprogramowanie warsztatowe umożliwiające szybkie tworzenie programów pracy |  |
| 19. | Moduł umożliwiający ponowne wyprodukowanie pojedynczych detali za pomocą istniejącego już programu |  |
| 20. | Pakiet do cięcia miedzi i mosiądzu |  |
| 21. | Automatyka wyłączająca (przechodzenie w stan czuwania po określonym czasie bezczynności maszyny) |  |
| 22. | Programowalne ciśnienie gazów tnących |  |
| 23. | Obróbka wieloarkuszowa (automatyczna obróbka arkuszy blach z różnych materiałów) |  |
| 24. | Teleserwis (pomoc zdalna lub inne rozwiązania zapewniające możliwość szybkiej reakcji np. na wypadek awarii) |  |
| 25. | Złącze RJ45 i port USB, uniwersalny interfejs |  |
| 26. | System odciągowy |  |
| 27. | Filtr kompaktowy |  |
| 28. | Osłona maszyny z certyfikowanymi szybami zapewniającymi widoczność procesu obróbki i bezpieczeństwo obsługi |  |
| 29. | Dach (podnoszony lub przesuwany) |  |
| 30. | Urządzenie wielofunkcyjne pod względem obrabianych kształtów |  |
| 31. | Stabilizator napięcia dostosowany do mocy lasera, do co najmniej 4 000 W |  |

*Oferent zobowiązany jest dostarczyć do oferty szczegółowe zestawienie danych technicznych, parametrów maszyny (karta produktu lub karta katalogowa lub szczegółowy opis), sporządzone w języku polskim zawierające co najmniej: nazwę, typ, parametry techniczne, zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne oraz opis cech funkcjonalnych i użytkowych maszyny. Z opisu musi jednoznacznie wynikać, że proponowane parametry techniczne, rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i funkcjonalne spełniają wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne technicznie. Rozwiązania równoważne powinny posiadać takie same lub korzystniejsze parametry techniczne jak przyjęte w niniejszym opracowaniu oraz prawidłowo współpracować z innymi projektowanymi elementami. Przez wyższe parametry należy rozumieć zwłaszcza większą funkcjonalność, szybszą pracę, wyższą wytrzymałość.

- Pozostałe warunki zamówienia:

- Oferent jest zobowiązany do:

- dostarczenia do siedziby Zamawiającego maszyny oraz „pakietu startowego”, tj. elementów/akcesoriów
niezbędnych do prawidłowego uruchomienia, przetestowania i pracy na maszynie (pakiet startowy zawierający: szkła ochronne – 52 szt., soczewki – 2 szt., tulejki ceramiczne do mocowania dyszy
na głowicy – 2 szt., dysze do wszystkich obrabianych materiałów i grubości – 100 szt., komplet filtrów powietrza: do odciągu i maszyny, komplet środków do czyszczenia szkieł ochronnych i soczewek – płyn + papier);

- rozładunku i posadowienia;

- zapewnienia bezzwrotnych elementów do szybkiego montażu maszyny;

- uruchomienia maszyny;

- przeprowadzenia szkolenia/instruktażu z obsługi maszyny i oprogramowania.

- Przedmiot dostawy musi być zainstalowany, oddany do użytku i sprawdzony pod względem gotowości
do produkcji. Po przeprowadzeniu testów sprawności sporządzony zostanie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

……………………………..                         	       ………………………………….…………………………………………..….

/miejscowość, data/                 		   /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/